Załącznik nr 5 do SIWZ

Wymagania techniczne dla samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego min.1000l

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA | Propozycje Wykonawcy zawierające potwierdzenie spełnienia wymagań i opis parametrów lub zastosowanych rozwiązań |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2017 r., poz 128 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia, życia oraz mienia, a także zasad dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U z 2007 r. Nr 143 poz.1002 ze zmianami) Musi posiadać oznakowanie zgodne z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie gospodarki transportowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r.,poz.5) Musi posiadać ważny certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Pojazd oraz zabudowa fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 Pojazd ,silnik i podwozie z kabiną pochodzącą od tego samego producenta. |  |
|  | Podwozie samochodu z napędem na oś tylną z blokadą różnicową mostu, wyposażone w tylne koła bliźniacze min. 16 cali, pojazd wyposażony w opony wielosezonowe. Kabina załogowa 6 osobowa z układem siedzeń 1+1+4 Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) min 7 000 kg. Wyposażone w : - światła do jazdy dziennej żarówkowe - hamulec postojowy mechaniczny uruchamiany ciągiem - fartuchy przeciw błotne osi przedniej - akumulator 1x12V min. 110 Ah - alternator 14V/210A - przystosowanie do ciągnięcia przyczepy min. 3,5 t z zaczepem kulowym D-50 (klasaA-50X). Złącza elektryczne przyczepy 12V, 13pin DIN - resory tylne wielopiórowe (półeliptyczne) dwustopniowe z resorem pomocniczym - osłona stalowa uniemożliwiająca uszkodzenie chłodnicy i misy olejowej - koło zapasowe pełnowymiarowe w wysuwnym koszu pod tylnym zwisem pojazdu - kliny pod koła 2 szt. - zbiornik paliwa profilowany z tworzywa sztucznego min. 70 l - wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 5440 kg, ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP pojazdu |  |
|  | Wymiary pojazdu: Rozstaw osi min. 3700 mm Długość pojazdu nie większa niż 7000 mm – z zabudową Wysokość nie większa niż 2540 mm – z zabudową Szerokość nie większa 2275 mm ( z lusterkami ) |  |
|  | Kolorystyka: - nadwozie – czerwień RAL 3000, - zderzaki - białe, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podest roboczy – naturalny kolor aluminium, |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 KG PSP z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad łączności w sieciach radiowych UKF PSP (Dz.Urz. KG PSP NR 1 z 2009 r. poz. 16) - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - fotel kierowcy amortyzowany z pełna regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, podparcie lędźwiowe, podłokietnik - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - układ wentylacji z klimatyzacją automatyczną, - radio AM/FM z CD/MP3 wejścia USB/AUX - ogrzewanie postojowe cieczowe silnika i kabiny, zasilane ze zbiornika pojazdu z timerem - półka nad szybą przednią na dokumentację operacyjną - lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie - szyby w kabinie sterowane elektrycznie - szyba przednia o wyższym stopniu przyciemniania - tylna ściana kabiny bez okien - ramiona lusterek do szerokości pojazdu max 2350 mm. - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. |  |
|  | Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu: Poduszka powietrzna kierowcy i dowódcy Układ ABS Układ stabilizujący tor jazdy System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu Światła przeciwmgielne - przednie z funkcją doświetlania zakrętów Kamera cofania z sygnałem dźwiękowym cofania z możliwością przyciszenia w kabinie |  |
|  | Silnik o pojemności min. 2990 cm³ z turbodoładowaniem, spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu, o zapłonie samoczynnym o mocy min 180 KM i momencie obrotowym nie mniejszym niż 430 Nm o maksymalnych obrotach min. 3500 Podgrzewany filtr paliwa i zawór odpowietrzania skrzyni korbowej | Należy podać typ, normę spalania spełnianą podania mocy silnika w kW i KM i moment obrotowy |
|  | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy - komplet). |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno- ostrzegawcze swietlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego. Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu o max. Wysokości65 mm. Wewnątrz profilu moduły LED - wyposażona dodatkowo w: lampy LED w kolorze białym - do oświetlania przedpola z przodu pojazdu, dodatkowe lampy LED zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego pojazdu osobowego – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej, szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, Lampa tylna – LED’owa – w kolorze niebieskim zamontowana na dachu pojazdu lub w jego zabudowie, oraz dodatkowe lampy LED zamontowane na bokach zabudowy pożarniczej po dwie sztuki na każdej stronie. Dodatkowa tzw. fala świetlna koloru pomarańczowego zamontowana z tyłu pojazdu. Sygnalizacja dźwiękowa: - wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W, umożliwiający, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający funkcje: * sterowania sygnalizacją świetlną, *sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 4 sygnały o zmiennym tonie ) Elementy oświetlenia zewnętrznego (dotyczy zabudowy pojazdu) zabezpieczona przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi z materiałów odpornych na korozję i czynniki atmosferyczne. |  |
|  | Zabudowa Pożarnicza |  |
|  | Konstrukcja zabudowy wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie, szkieletowa, aluminiowa przykręcona do ramy podwozia. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkich materiałów lakierowane obustronnie. Długość zabudowy min. 3400 mm, szerokość min. 2200 mm ( nie może przekroczyć wymiarów podanych w ogólnych wymaganiach pojazdu). Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowaną skrzynia dachową do przewożenia drobnego sprzętu pomocniczego i sorbentu. Konstrukcja dachu musi wytrzymać obciążenie dwóch ratowników i przewożonych drabin, węży ssawnych itp. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków). Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Układ skrytek 2+2+1. Szerokość rolet bocznych liczona od kabiny pojazdu min. 1200 i 1700 mm. Roleta w ścianie tylnej zabudowy 1000 mm. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział agregatu wysokociśnieniowego muszą być wyposażone w oświetlenie LED –zimny biały, główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |
|  | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu o natężeniu min 5 lx zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności w odległości min 1 m od pojazdu oraz oświetlenie powierzchni dachu |  |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) oraz możliwością regulacji wysokości |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
|  | Agregat wysokociśnieniowy: Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy z silnikiem min 13 KM, z rozruchem elektrycznym i ręcznym o wydajności min.70 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu połączony ze zbiornikiem wody. Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości (minimum) 60 m zakończona prądownicą wodno-pianową z regulacją wydajności strumienia wody. Linia szybkiego natarcia połączona z agregatem wysokociśnieniowym umieszczona z prawej strony pojazdu umożliwiającym jej swobodne rozwiniecie i zwiniecie. Samochód wyposażony w zbiornik wody, wykonany z materiałów odpornych na korozje o pojemności min. 1000 dm3 ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczym min. 100 dm3 . Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.Samochód wyposażony w zbiornik wody, wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności min. 200 dm3 |  |
|  | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w niezależne ogrzewanie postojowe przedziału kabinowego i sprzętowego |  |
|  | Maszt oświetleniowy LED sterowany automatycznie pilotem ( maszt ujęty na świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód ) |  |
|  | Wyposażenie Dodatkowe Pojazdu |  |
|  | Narzędzie hydrauliczne – nożyce szt.1 - rozwarcie ostrzy min 170 mm - kształt ostrzy zapewniający głęboka penetrację ciętych profili ( słupków B ) - siła ciecia min 80 ton - średnica przecinanego pręta min 35 mm - oświetlenie pola pracy w rękojeści urządzenia - max waga 14 kg Narzędzie hydrauliczne - rozpieracz szt.1 - rozwarcie ramion min 720 mm - siła rozpierania przy zamkniętych ramionach ( 25 mm od końców )min 4 tony - siła ciągnięcia min 4 tony - siła ściskania między końcówkami roboczymi min 6 ton - oświetlenie pola pracy zamontowane w rękojeści - max waga 15 kg Narzędzie hydrauliczne – pompa z wężami zasilającymi do narzędzi 1 kpl. - trzystopniowa - napędzana silnikiem spalinowym 4-o suwowym o mocy min 3 KM - pojemność zbiornika oleju min 4 litry - możliwość zasilania dwóch narzędzi jednocześnie - zewnętrzny wskaźnik poziomu oleju w pompie - węże hydrauliczne z szybkozłączami o płaskiej powierzchni czołowej pozwalającymi na łączenie i rozłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie, odporne na załamywanie; długość 2x10 metrów - max waga pompy 25 kg |  |
|  | Informacje Dodatkowe |  |
|  | Samochód oraz sprzęt pożarniczy muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP, ważne na dzień składania ofert oraz aktualne pozwolenie marki podwozia pojazdu na adaptację na pojazd specjalny pożarniczy, ważne na dzień składania ofert. Dokumenty winny być dostarczone najpóźniej w dniu dostawy pojazdu. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem instrukcji obsługi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia. |  |

…………………………………………………………………….. (Podpis Wykonawcy)