GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

UL. PLAC TOW. JASZCZURCZEGO

Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

##### Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

##### Główny przedmiot           45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty

| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| --- | --- |

WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ

NA  TERENIE

- WSI  SZUMIŁOWO

- ODCINEK -SPINKA PRZY UL. FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

- WODOCIĄG DLA DZIAŁEK BUDOWLANYCH NAD

UL. SADY W RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM

GMINA   RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

BIURO  INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE

O6-300  GRUDZIĄDZ  UL  GAŁCZYŃSKIEGO  22

Opracował: Tadeusz  Ties

GRUDZIĄDZ   2012  rok

# Dodatkowe przedmioty

| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| --- | --- |
| 45231110-9 | Kładzenie rurociągów |
| 45231112-3 | Instalacja rurociągów |
| 45231113-0 | Poziomowanie rurociągów |
| 45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów |
| 45232150-8 | Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |

Spis Treści

- Wstęp

  - Inwestor

  - Inwestycja

  - Przedmiot opracowania

1.4.         Dane ogólne   budowy  sieci  wodociągowej

1.5. 	Właściciel obiektu

I                OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (OST)

- Wstęp

  - Przedmiot OST

  - Zakres stosowania OST

  - Zakres robót objętych OST

Wymiana  i rozbudowa  sieci  wodociągowej

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Przekazanie placu budowy

    - Projekt budowlany

    - Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym

    - Zabezpieczenie placu budowy

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

    - Ochrona przeciwpożarowa

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

    - Utrzymanie robót.

- Materiały.

- Sprzęt.

- Transport.

- Wykonanie robót.

- Kontrola Jakości Robót.

  - Program zapewnienia jakości (PZJ)

  - Za sady kontroli jakości robót.

  - Dokumenty budowy.

- Obmiar Robót.

- Odbiór Robót.

  - Rodzaje odbioru robót.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zanikaniu.

  - Odbiór końcowy robót.

  - Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

  - Odbiór ostateczny, pogwarancyjny.

- Podstawa Płatności.

9.1      Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

II	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania.

  - Zakres robót objętych SST i dane ogólne budowy wodociągu

Wymiana  i rozbudowa  sieci  wodociągowej

  - Określenia podstawowe.

    - Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

    - Elementy studzienek i komór.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

  - Rury, kształtki.

    - Sieć  wodociągowa.

2.3.           Studzienki betonowe.

2.3.1.        Kruszywo na podsypkę.

2.4.           Skrzyżowanie z przeszkodami.

- drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej.

- drogi o nawierzchni asfaltowej.

2.5.            Składowanie materiałów.

2.5.1.         Rury.

2.5.2.         Studnie,  pokrywy, włazy.

2.5.3.         Cement.

2.5.4.         Kruszywo.

- Sprzęt.

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

  - Sprzęt do wykonywania sieci  wodociągowej.

- Transport.

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

  - Transport rur.

  - Transport kruszywa.

  - Transport cementu.

- Wykonanie Robót.

  - Ogólne zasady wykonania robót.

  - Roboty przygotowawcze.

  - Roboty ziemne.

5.3.1.       Odwodnienie wykopów.

  - Przygotowanie podłoża.

  - Roboty montażowe.

    - Warunki ogólne.

    - Wytyczne układania rur

    - Studnie betonowe Dn 1200.

    - Badanie szczelności przewodów wodociągowych.

  - Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie.

  - Montaż rurociągów wodociągowych.

    - Zgrzewanie doczołowe.

    - Wytyczne wykonywania rur ochronnych.

    - Wytyczne wykonywania przewiertów.

    - Skrzyżowania z drogami

    - Wytyczne wykonywania bloków oporowych.

    - Armatura odcinająca.

    - Wykonawstwo robót.

- Kontrola Jakości Robót

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2.   Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

7.      Obmiar Robót.

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2.   Jednostki obmiaru.

7.3.   Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.

7.4.   Odbiór techniczny, częściowy robót.

7.5.   Odbiór końcowy.

8.       Podstawa Płatności.

8.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

8.2.   Ceny jednostkowe obmiaru.

8.3.   Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu.

9.     Przepisy Związane.

9.1.       Normy.

9.2        Inne dokumenty

Wstęp.

  - Inwestor.

##### Inwestorem zadania inwestycyjnego :

WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ  NA  TERENIE

1.WSI  SZUMIŁOWO

2.ODCINEK -SPINKA PRZY UL. FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

3.WODOCIĄG DLA DZIAŁEK BUDOWLANYCH NAD UL. SADY

W RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM GMINA   RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

jest

GMINA MIASTO I GMINA

RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

UL. PLAC TOW. JASZCZURCZEGO 9

  - Inwestycja.

##### Inwestycja polegać  będzie  na:

WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ  NA  TERENIE

1.WSI  SZUMIŁOWO

2.ODCINEK -SPINKA PRZY UL. FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

3.WODOCIĄG DLA DZIAŁEK BUDOWLANYCH NAD ul. SADY W RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  GMINA   RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

Szczegóły budowy   zawarte są w dokumentacji technicznej.

  - Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną  dla  3 zadań :

1.  Wymiana  i  rozbudowa  sieci  wodociągowej  we  wsi  Szumiłowo na  terenie  gminy

Radzyń    Chełminski.,

2.  odcinka  sieci przy ul. Fijewo – Radzyn Chełmiński ,

3.  odcinka  wodociągi dla działek budowlanych w ulicy nad ul.Sady

Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana przez Biuro  Inwestycyjno – Projektowe  z  Grudziądza  ul. Gałczyńskiego  22.

Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1.4.	Dane ogólne   budowy

| Dane ogólne budowy wodociągu . 1.WYMIANA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA TERENIE WSI SZUMIŁOWO GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI |
| --- |
| ZAKRES OPRACOWANIA |  |  |
| Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej w w/w miejscowości |  |
| Rura HDPE  160 1144 mb Rura HDPE  110 1395 mb Rura HDPE  90 1170 mb Rura PE  40 1197 mb Rura stal.oc 40 124 mb razem 5030 mb Przyłączy 31 szt |  |

2.WODOCIĄG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Rura HDPE DN 110 - 320 mb

Zasuwy DN 100 2 szt.

Hydrant p.poźarowy nadziemny 1 szt

3. WODOCIĄG DZIAŁKI BUDOWLANE NAD UL.SADY

Rura HDPE DN 110 130 mb

Zasuwy DN 100 1 szt

Hydrant p.pożarowy nadziemny 2 szt

1.5. Właściciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością  Gminy Radzyń  Chełmiński ,oraz inwestorów zainteresowanych włączeniem się do wodociągu.

Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w projekcie  budowlanym.

I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.	WSTĘP

  - Przedmiot OST

##### Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania

##### i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego :

##### WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ  NA  TERENIE

1.WSI  SZUMIŁOWO

2.ODCINEK -SPINKA PRZY UL. FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

3.WODOCIĄG DLA DZIAŁEK BUDOWLANYCH NAD ul. SADY W RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  GMINA   RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

1.2. 	Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymaganymi specyfikacjami:

WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ

NA  TERENIE

1.WSI  SZUMIŁOWO

2.ODCINEK -SPINKA PRZY UL. FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

3.WODOCIĄG DLA DZIAŁEK BUDOWLANYCH NAD ul. SADY W RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  GMINA   RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

1. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA ZAOPATRZENIA W WODĘ

Woda do odbiorców dostarczana będzie poprzez projektowaną

sieć rozdzielczą wraz z przyłączami i wew. inst. w budynkach oraz w studniach

wodomierzowych do miejsca lokalizacji wodomierza.

Projektuje się sieć wodociągową w układzie rozdzielczym którą należy

wykonywać z przyłączami do budynków

Zakres rzeczowy kończy się zainstalowaniem zaworu odcinającego za wodomierzem.

Za wodomierzem zainstalować zawór przelotowy z kurkiem spustowym , oraz zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra i Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001

(Dz.U. Nr 38.poz.456) w sprawie obowiązku wprowadzenia stosowania normy PN-92/B-01706

wraz z załącznikiem Az1 zawór antyskażeniowy dostosowany do średnicy wodomierza.

2. OPIS CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest dostarczenie wody pitnej o normatywnych parametrach do odbiorców ,

mieszkańców miejscowości objętych projektem , którzy obecnie korzystają z własnych ujęć wody

kopanych lub wierconych oraz z istniejących wodociągów z rur azbestocementowych.

Nowoprojektowane przewody wodociągowe mają wyeliminować istniejące przewody z u,

, azbestocementu i stalowe ,

Dostarczana woda do projektowanej sieci pochodzić będzie z wodociągów miejskich

obsługujących miejscowość Radzyń Chełmiński i okoliczne wsie.

Woda dostarczana będzie z SUW w Radzyniu Chełmińskim.

Pośrednio dostarczenie dobrej wody poprawi stan zdrowotny mieszkańców wsi objętych projektem.

Dodatkowym uzasadnieniem budowy wodociągu jest w perspektywie rozwój budownictwa

,mieszkaniowego - jednorodzinnego na tym terenie.

Nie bez znaczenia jest też dostarczenie czystej wody do gospodarstw prowadzących produkcję

rolną - zwierzęcą w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

  - Określenia podstawowe

- Budowla	                       -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem,

stanowiący  całość techniczno-użytkową,

- Dziennik budowy 	                      -   należy przez to rozumieć dziennik wydany

przez właściwy organ zgodnie z

obowiązującymi przepisami, stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności

zachodzących w czasie wykonywania robót,

- Księga obmiaru                              -	akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorys ślepy                              -	wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy                        -	wyceniony kosztorys ślepy

- Przedmiar robót                              -  należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- Materiały                                        -	wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy                         -	osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- Inspektor nadzoru

(sprawujący Nadzór inżynierski)        -osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę,

- Projektant                                        -	uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  dokumentacji projektowej,

- Przedsięwzięcie budowlane            -	kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,

- Rysunki                                           -	część projektu budowlanego(wykonawczego), która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót,

- Aprobata techniczna                        - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu stanowiącego jego przydatność do stosowania w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza       -   należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Sieć  wodociągowa                       -	układ przewodów wodociągowych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i dokumentację projektową wraz  z kompletem SST.

    - Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze:

projektu   „WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ  NA  TERENIE

1.WSI  SZUMIŁOWO

2.ODCINEK -SPINKA PRZY UL. FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

3.WODOCIĄG DLA DZIAŁEK BUDOWLANYCH NAD UL. SADY W RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  GMINA   RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt.

1.5.3.	Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”:

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor budowlany  może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.	Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas  budowy  wodociągów  zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.

Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;

- możliwością powstania pożaru.

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do środowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca ma  obowiązek  przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.8.	 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9.   Utrzymanie robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego( końcowego).

- MATERIAŁY

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Ewentualnie występujące w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej, nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, urządzeń i produktów oraz innych użytych do wykonania wyrobów.

Dopuszcza się  zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Materiał, urządzenie, produkt, wyrób równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji materiału, urządzenia, produktu, wyrobu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany materiał, urządzenie, produkt, wyrób.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową , Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru

Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a także w normach i wytycznych.

Inspektor  nadzoru  jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót.

-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca".

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie]
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

3.	znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3.	Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy;

- datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót;

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;

- przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru;

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych robót;

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;

- inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

###### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się :

- pozwolenie na realizację zadania;

- protokoły przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

- protokoły odbioru robót;

- protokoły z narad i ustaleń;

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.	OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru.

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót:.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości

i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,  SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.

8.3.	Odbiór końcowy robót

Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997 .

Odbiór ostateczny (końcowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny(końcowego)robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8,4.1,

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.       Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego(końcowego)robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego(końcowego)Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.	Odbiór ostateczny, pogwarancyjny

Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym

i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.	PODSTAWA     PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace     pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki

dotyczące bhp,

- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za

zajęcie pasa drogowego , koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót.

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.

II	   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### Wspólny Słownik Zamówień CPV

##### Główny przedmiot           45.00.00.00-7

# Dodatkowe przedmioty

| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| --- | --- |
| 45231110-9 | Kładzenie rurociągów |
| 45231112-3 | Instalacja rurociągów |
| 45231113-0 | Poziomowanie rurociągów |
| 45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów |
| 45232150-8 | Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

##### Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  tematem:

WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI    WODOCIAGOWEJ  NA  TERENIE :

1.WSI  SZUMIŁOWO

2.ODCINEK -SPINKA PRZY UL. FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

3.WODOCIĄG DLA DZIAŁEK BUDOWLANYCH NAD UL. SADY W RADZYNIU  CHEŁMIŃSKIM  GMINA   RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST i dane ogólne budowy wodociągu

##### Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem :

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

Charakterystyczne   parametry   budowy

| WYMIANA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1.NA TERENIE WSI SZUMIŁOWO GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej w w/w miejscowości |  |
| Rura HDPE  160 1144 mb Rura HDPE  110 1395 mb Rura HDPE  90 1170 mb Rura PE  40 1197 mb Rura stal.oc 40 124 mb razem 5030 mb Przyłączy 31 szt |  |
| 2. WODOCIĄG ODCINEK - SPINKA PRZY UL.FIJEWO-RADZYŃ CHEŁMINSKI Rura HDPE DN 110 - 320 mb Zasuwy DN 100 2 szt Hydrant p.poźarowy nadziemny 1 szt 3. WODOCIĄG DZIAŁKI BUDOWLANE NAD UL.SADY Rura HDPE DN 110 130 mb Zasuwy DN 100 1 szt Hydrant p.pożarowy nadziemny 2 szt |  |
| Wykopy pod przewody wykonać mechanicznie koparka z |  |
| wyłączeniem zbliżeń i skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi. |  |
| W tych miejscach roboty ziemne należy wykonywać ręcznie |  |
| W gruntach spoistych zapewnić ułożenie przewodów na podsypce |  |
| żwirowej gr.20cm, a ponad wierzch rury rodzimym gruntem sypkim |  |
| z wyłączeniem połączeń do czasu wykonania prób ciśnieniowych. |  |
| W gruncie piaszczystym projektowany rurociąg należy ułożyć na wyprofilowanym podłożu |  |
| Podłoże należy profilować w miarę układania przewodu , a grunt z podłoża |  |
| wykorzystać do stabilizacji ułożonej już części przewodów poprzez zagęszczenie |  |
| po obu jego stronach. Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać przykrycie |  |
| przewodu do wys. 20 cm zostawiając po 15 cm przerwy po obu stronach połączeń rur. |  |
| Roboty ziemne wykonywać przestrzegając przepisy normy branżowej |  |
| BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody |  |
| wodociągowe i kanalizacyjne "Warunki tech. wykonania" z późniejszymi zmianami |  |
| ogłoszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88. |  |
| Połączenia rur PE z armatura i węzłami wykonać poprzez zainstalowanie kształtek przejściowych . |  |
| Zmiany kierunków tras przewodów zaprojektowano za pomocą typowych łuków PE |  |
| W miejscach zastosowania typowych kształtek, łuków PE przy |  |
| zmianach kierunku, należy wykonać bloki oporowe z przekładką z grubej folii wg rysunków |  |
| szczegółowych. |  |
| Ponadto bloki oporowe należy montować przy rozgałęzieniach |  |
| przewodów , kolanach, trójnikach, korkach i hydrantach zgodnie z częścią rysunkową. |  |
| - MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI |  |
| Jako materiał należy stosować rury ciśnieniowe |  |
| z polietylenu do wody Hdpe średnicy 90 , 110 , |  |
| 160 , mm szeregu SDR 11 PN 16 w miejscowości Radzyń Chełmiński |  |
| i szeregu SDR 17 PN 10 dla wsi Gminy Radzyń Chełmiński |  |
| Na załamaniach trasy stosować należy typowe łuki kąt 90 i 45 PE 100 |  |
| Na odgałęzieniach sieci i węzłach hydrantowych stosować |  |
| armaturę kielichową na ciśnienie Pnom = 1.6 Mpa, |  |
| lub alternatywnie armaturę kołnierzową dostosowaną do rur ciśniniowych. |  |
| Montaż hydrantów podziemnych można wykonać alternatywnie |  |
| przez montaż armatury kołnierzowej lub armatury dostosowanej |  |
| do połączeń z rurą ciśnieniową kielichową PE . |  |
| Dopuszcza się również alternatywnie kształtki i armaturę kołnierzową |  |
| wykonując jednocześnie zabezpieczenie antykorozyjne |  |
| Połączenia kształtek żeliwnych z rurami PE wykonać za pomocą |  |
| kształtek przejściowych Przy alternatywie na odgałęzieniach |  |
| do HP i zasuw stosować trójniki z PE kielichowo - kołnierz.z odgałęzieniem |  |
| o odpowiednich średnicach. |  |
| Zmniejszy to ilość połączeń kołnierzowych. |  |
| - Uzbrojenie sieci wodociągowej - |  |
| 1. Projektowane zasuwy i hydranty muszą posiadać miękkie |  |
| uszczelnienie klina(całkowite zabezpieczenie klina powłoką EPDM , śruby w korpusie |  |
| zbezpieczone masą na gorąco) |  |
| 2. Hydranty ppoż podziemne i nadziemne odcięte od od sieci zasuwami (długie) , |  |
| zamknięcie hydrantu powleczone powłoką EPDM |  |
| 3. Kształtki z naniesionymi w sposób trwały oznaczeniami producenta, |  |
| ciśnienia nominalnego i użytego materiału. |  |
| Teren wokół uzbrojenia należy uzbroić, poprzez zamontowanie |  |
| prefabrykowanych płytek betonowych. |  |
| - ZABUDOWA I OZNAKOWANIE ARMATURY |  |
| Zasuwy montować na odgałęzieniach wg części graficznej w |  |
| bezpośrednim sąsiedztwie węzłów. Trzpienie zasuw należy |  |
| przedłużyć do pow. Terenu za pomocą typowych obudów montując na |  |
| nich żeliwne skrzynki wodociągowe. |  |
| Odgałęzienia pod przyłącza wykonać poprzez montaż typowych obejm PE z zaworem i frezem |  |
| Trzpień zaworu nawiertki przedłużyć do pow . terenu za pomocą pręta |  |
| stalowego FI 14 , który należy zamontować wewnątrz rury stalowej |  |
| ocynkowanej FI 50 zaślepionej od góry i zabudowanej skrzynką żeliwną do zasuw. |  |
| Teren wokół skrzynek oraz węzłów należy oznakować za pomocą |  |
| tabliczek informacyjnych wg PN - 86/B - 09700. |  |
| Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu sieci |  |
| wodociągowej na trwałych obiektach lub zabetonowanych słupach |  |
| wykonanych z rury stalowej, FI 25 mm zabezpieczonej |  |
| - SKRZYŻOWANIA PRZEWODÓW Z PRZESZKODAMI |  |
| Skrzyżowania z przeszkodami wykonać należy zgodnie częścią |  |
| graficzną opracowania, oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach |  |
| poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego. |  |
| Przejścia pod drogami z nawierzchnią asfaltową i brukową należy wykonać metodą przecisku |  |
| Lub przewiertu poziomego w rurach stalowych ochronnych. |  |
| Przejścia przez drogi gruntowe wykonać metodą rozkopu montując rurę ochronna |  |
| Na przewodzie wodociągowym. |  |
| Na terenie przebiegu sieci znajdują się podziemne urządzenia melioracyjne . |  |
| W przypadku uszkodzenia ciągów drenarskich na czas budowy drenaż połączyć |  |
| rurami PCW , natomiast podczas zasypywania należy ułożyć rurki drenarskie |  |
| z obowiązującą technologia zgłaszając właścicielowi do odbioru przed zasypaniem. |  |
| Skrzyżowania z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi |  |
| i telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi |  |
| określonymi w uzgodnieniach przez |  |

- PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE DO POSESJI

Do sieci przyłączonych będzie 31 odbiorców w tym

wodomierzy dn 20 - 15 szt

wodomierzy dn 25 - 19 szt

Wykazy imienne obejmują każdą wieś odzielnie dla poszczególnych etapów.

Włączenie przyłączy do przewodów głównych sieci wykonać

przy użyciu typowych opasek / nawiertek / samonawiercających sprzężonej z zasuwą

z miekkim uszczelnieniem klina powłoką EPDM

Przyłącza zaprojektowano z rur PE fi 40 ,

W odległości 2.0 m od budynku przejść na rurę stalowa fi 40 mm

zabezpieczona 2 x taśmą

Do każdego odbiorcy zaprojektowano przyłącze na którym

zainstalować należy wodomierz zgodnie z wykazem.

Za wodomierzem zainstalować zawór przelotowy z kurkiem spustowym , oraz zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra i Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001

(Dz.U. Nr 38.poz.456) w sprawie obowiązku wprowadzenia stosowania normy PN-92/B-01706

wraz z załącznikiem Az1 zawór antyskażeniowy dostosowany do średnicy wodomierza.

Zawory antyskażeniowe są to urządzenia zabezpieczające instalację wody pitnej

przed zanieczyszczeniem przez przepływ wsteczny .

Zawory te zabezpieczają instalację zewnętrzną przed skażeniem

* w wyniku spadku ciśnienia w sieci wodociągowej , spowodowanego pęknięciem rurociagu

lub nagłymi wahaniami ciśnienia wody w sieci

* w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego - ciśnienia wyższego od panującego w

instalacji wodociągowej

skażenie może nastąpić poprzez :

* zmieszanie wody pitnej z wodą pochodzącą z obcego ujęcia

* odziaływanie czynników zwnętrznych - płyny z instalacji grzewczych

* brak przepływu w instalacjach wewnętrznych powodujący nadmierną koncentrację

osadów i rozwój bakterii

Ze względu na rodzaj występujących zagrożeń dobiera się zawory typu EA

  - Określenia podstawowe

-          Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych i obiektów

inżynierskich znajdujących się poza  budynkami

    - Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-        Zasuwy  -  urządzenia  odcinające  przepływ  wody

-       Hydranty   -  urządzenia  umożliwiające  pobór  wody   z  sieci  wodociągowej  w    czasie  pożaru  , oraz  umożliwiające  płukania  sieci  wodociągowej.

-        Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg wodociągowy   przed

uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów

melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.

2.	MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora nadzoru.

  - Rury, kształtki, uzbrojenie.

    - Sieć  wodociągowa

Do budowy sieci  wodociągowych  muszą być zastosowane rury ciśnieniowe kielichowe

z  nieplastyfikowanego   polichlorku  winylu  PEHD  typ 125      Dn 160 ,   mm szereg  SDR –26   PN 10    na uszczelki EPDM

Rury osłonowe  A110 PS przy skrzyżowaniu przewodów z kablami elektroenergetycznymi i TP.

2.3.   Studzienki betonowe   -  obudowy

Studzienki  betonowe Dn 1200  powinny być wykonane z kręgów betonowych zbrojonych z betonu B-35.  Kręgi dolne z dnem prefabrykowanym. Wręby kręgów przed montażem kolejnego elementu wypełnić masą bitumiczną lub  założyć specjalną uszczelkę gumową. Przykrycie studni stanowić będą pokrywy żelbetowe Ø 1440 mm, grubości 13 cm z włazem przystosowanym do zamknięcia.  Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub klamer złazowych. Rurociągi w studni montować przy pomocy szczelnego  przejścia przez ściany z PP lub PCV.

2.3.1 Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

  - Skrzyżowania z przeszkodami

- Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej

  - rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219

  - płozy z tworzyw sztucznych

  - końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa.

- Drogi o nawierzchni bitumicznej

- rury wiertnicze- wg PN-H-74229

- płozy z tworzyw sztucznych

- końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa

2.5.      Składowanie materiałów

    - Rury

Rury PVC i  PP dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być

składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu

rur należy przestrzegać następujących zasad:

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.

Rury PE można składować w pakietach i zwojach.

Składowanie rur w zwojach należy przesytrzegać następujących zasad:

-           jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez

kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach,

-           zwoje należy składować w pozycji poziomej.

Składowanie rur z PE luzem

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do

wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,50 m wysokości. Rury o różnych średnicach  winny być składowane odrębnie.

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim

działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 400 C.

Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności.

    - Studnie, pokrywy, włazy

Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów.

Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni

z dala od substancji działających  korodująco.

    - Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.

    - Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.

3.	SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

3.2.     Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej

Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci  wodociągowej  winien posiadać  możliwość korzystania z następującego sprzętu :

- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m3

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m3

- koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM

- przyczepa dłużycowa do 4,5 T

- przyczepa dłużycowa do 10 T

- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T

- samochód dostawczy do 0,9 T

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T

- samochód skrzyniowy do 5 T

- spawarka wirująca 300A

- wciągarka ręczna 3 do 5 T

- żuraw samochodowy do 4 T

- żuraw samochodowy do 10 T

- koparko-spycharka 0,15 m3

- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień,

- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi

- pompy do odwodnień powierzchniowych

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4.

  - Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas

przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PP  należy przestrzegać

następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną

nie były dłuższe niż 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

  - Transport kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

  - Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- ustalić miejsce placu budowy,

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je,

- znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie

i ręcznie

5.3.	Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Przed wejściem na plac budowy  należy dokonać   inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.

Na trasie projektowanej sieci  wodociągowej  występują grunty kat. III – IV .

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach  skarpowych. Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu ze skarpami 0,6 m ,

wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. :

- do 110 mm – 0,60 m

- do 150 mm – 0,90 m

- do 200 mm – 1,00 m

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki :

- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do istniejących rowów.

Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić:

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od nie  podpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  A110 PS .

5.3.1. Odwodnienie wykopów

Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że rury  wodociągowe na niektórych odcinkach jest posadowiony poniżej zwierciadła wody gruntowej. Głębokość posadowienia w wodzie jest różna i waha  się od 0,50 m do 1,0 m zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie budowana. W okresach opadów deszczowych poziom wody gruntowej może się  podnieść.. Przewidziano obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu. Przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych.  Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji wykonawcy robót muszą uwzględnić  koszt  zasilenia  w energię elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń.

5.4.	Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm.

5.5.	Roboty montażowe -  przewody  wodociągowe

    - Warunki ogólne

Przewody  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

    - Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC i  PE :

- Przewody z PVC  układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu wody

- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,

- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,

- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu,

- Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie do Is nie mniej niż 0,95,

Łączenie rur  z PVC wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych  i  nasuwek,

    - Studnia betonowa  - obudowy dla wodomierza   Dn 1200 mm

Studzienka obudowy odwiertów    Dn 1200 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką  włazową o średnicy wewnętrznej 1200 cm.

Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35 , płyty nastudziennej Dn 1400 mm z otworem Dn 600 mm i włazu typ Wałcz.

W studni należy zamontować  stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać przy pomocy uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczelnych z PP lub PVC .

5.5.4.   Badanie szczelności  przewodów  wodociągowych

Badanie szczelności wykonanego  wodociągu wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).

Przed zasypaniem przewodów należy poddać je próbie na ciśnienie 1,0 Mpa

Długość odcinków winna wynosić około 300mb.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba   powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym

sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niz. 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla   ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej.

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

5.6.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

5.7.Montażu rurociągów  ciśnieniowych

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC i  PE :

- Przewody z PVC i PE można układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 C,

- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,

- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC i PE nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,

- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur,

- Pod zasuwami  podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm,

- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków,

- Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie od temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 200C R = 20xd,

100C  R = 35xd,  00C  R = 50xd,

- Węzły na przewodzie  z rur PVC i  PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o nienaruszoną ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.

- Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

- Łączenie rur i kształtek z PVC i  PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek,

- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu.

-           Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego

rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE  np. Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez zgrzanie z króćcem z PE..

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba   powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym

sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niz. 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla   ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej.

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

    - Zgrzewanie doczołowe.

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia.

Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem.

Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość  połączeń  równą wytrzymałości rury.

Rury można zgrzewać w wykopie lub poza wykopem. W wykopie można tylko zgrzewać  odcinki wykonane na powierzchni i ułożone następnie w wykopie.

5.7.2.	Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w stalowej izolowanej rurze ochronnej.

Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3.	Wytyczne wykonania przewiertów

Skrzyżowania rurociągu wodociągowego   pod drogami o nawierzchni  utwardzonej   należy wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze.

Przewód wodociągowy  należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi  zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.4. Skrzyżowania     z drogami

Skrzyżowania wodociągu    z drogami o nawierzchni utwardzonej   wykonać metodą przecisku sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwiązanie  które  umożliwia  ominięcie  przeszkód terenowych i  wykonania przejść  np. pod drogą.

Do wykonania przecisku sterowanego należy używać rur o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i  uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rury.

Lokalizacja, średnica i długość rur przeciskowych przedstawiona jest  na planach stacyjno -wysokościowych

5.7.5.	Wytyczne wykonania bloków oporowych.

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy zalać betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej- do rzędnej spodu bloku- wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9191-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu tłocznego.

5.7.6.	Armatura odcinająca

Uzbrojenie rurociągu wodociągowego   stanowią zasuwy żeliwne PN 10  z klinem gumowanym do połączeń z rurami PVC i PE, obudową i skrzynką żeliwną  do zasuw.

Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować:

- w węzłach montażowych (przy odgałęzieniach)

- na odgałęzieniu  w innych miejscach wymaganych  przez  normy  lub warunki eksploatacji.

5.7.7   Wykonawstwo robót.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i uprawne należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok.  Ogrodzenia znajdujące się w pasie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu budynków  należy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi.

Przed wejściem na plac budowy sieci  wodociągowej  należy dokonać   inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.

Na trasie sieci  wodociągowej mogą występować nie zinwentaryzowane  sieci drenażowe,  kanały zbiorcze i sączki.  W przypadku uszkodzenia drenaży należy je odtworzyć.

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków   i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną.

Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występują miejsca gdzie należy wykonywać umocnienie ścian wykopów.  Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona  jest na profilach podłużnych.  Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych.  Rury układać na podsypce piaskowej miąższości 10 cm.

Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys.

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach

i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie nawierzchnie rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe przy budynkach również  musza być odtworzone.

Razem z budowa sieci  głównej będą budowane przyłącza  domowe.

Przed rozpoczęciem budowy przyłączy  należy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania budowy przyłącza  z właścicielem budynku. Przyłącz  domowy należy połączyć  z wewnętrzną instalacją  w budynku.  Sposób połączenia każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem  budynku.

Rurociągi wodociągowe  układać na głębokości 1,70 m.p.p.t.

Połączenie rurociągów  z  PE  wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego.

Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite.

Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii . Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m.,

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 200 C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niż 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody .

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń.

Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim

z zagęszczeniem.

Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.

Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu

z zagęszczeniem.

Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm.

Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie rurociąg wodociągowy -  (załączona  do  opracowania)

.

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić:

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od nie podpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    i tłocznej  z istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Zalecenia BHP.

Zabudowa obudów studni   na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy wyspecjalizowanej grupy pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi przepisami BHP dotyczącymi robót ziemnych, budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych.

W czasie prowadzenia robót należy zwracać szczególna uwagę na;

- właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopów,

- właściwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,

- właściwe wykonanie instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed   porażeniem prądem,

- właściwe działanie urządzeń dźwigowych,

- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami    postronnymi,

- stosowanie właściwej odzieży ochronnej,

- właściwa organizacje zaplecza placu budowy.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.

  - Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- określić stan terenu,

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalić metody wykonania wykopów,

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

    - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować :

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,

- obudowa wykopów,

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

- zejścia do wykopów,

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,

- podłoża naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozją,

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

- badanie podłoża

- izolacji wodoszczelnej

- zabezpieczenia przed korozją

- sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany

- sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek

- sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentylacyjnych

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie wykonania bloków oporowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia   poszczególnych   warstw.

    - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-	odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż = 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć = 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm

- dla pozostałych przewodów 5 cm.

-	różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie :

- dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm

- dla pozostałych przewodów = 2 cm.

-	dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm

- dla pozostałych przewodów 2 cm.

-	stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7.	OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

- Zasuwy, hydranty ,przyłącza  -  szt.  (sztuka)

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów

- przygotowanie podłoża

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie studzienek

- wykonanie rur ochronnych

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

  - Odbiór techniczny częściowy robót (w przypadku występowania)

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach,

- około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych,

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

- protokóły odbioru robót elektroenergetycznych,

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

  - Odbiór końcowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę,

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1.     Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

8.2.     Ceny jednostkowe obmiaru

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci  wodociagowej   obejmuje :

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek  wodomierzowych

- przeprowadzenie próby szczelności,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

### 8.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

- opłaty / dzierżawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

1.	PN-B-10736:1999			Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2.	PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział

i opis gruntów.

3.	PN-92/B-10735			Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

4.	PN-81/B-01700/02			Instalacje wewnętrzne wodociągowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody

z rur stalowych ocynkowanych..

5.	PN-B-06712				Kruszywa mineralne do betonu.

6.	PN-B-14501				Zaprawy budowlane zwykłe.

7.	PN-86/B-01811			Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000	       Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

9.   PN-EN 476:2001	         Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów    stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999            Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.     Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

do odwadniania   i   kanalizacji.

Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu

11. PN-92/B-10729                                  Studzienki kanalizacyjne.

12. PN-B-10736:1999                   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych.  Warunki     techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000	     Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

14.  PN-EN 1610: 2002                         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

15.  PN-EN 1671:2001                      Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

do odwadniania   i   kanalizacji.

17.	PN-74/B-24622			Roztwór asfaltowy do gruntowania.

18.	PN-57/B-24625			Lepik asfaltowy z wypełniaczami

stosowane na gorąco.

19.	PN-58/C-96177			Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany

na gorąco.

20.	BN-86/8971-08			Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi żelbetowe i żelbetowe.

.

  - Inne dokumenty

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

    - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

    - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.

    - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    - Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

    - Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

    - Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20.  Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

# Text boxes

Realizacja prac przebiegać będzie po gruntach zainteresowanych rolników i właścicieli gruntu.